附：智能安检门功能及规格参数

（1）必备功能：

1、配备29寸液晶显示屏，可显示报警类别、报警位置、通过人数、报警人数、人脸抓拍、实时拍摄等种类等信息；

2、手机精准检测：支持探测过检人员是否携带手机，并能进行声光报警，准确在显示屏显示报警位置；

3、日常金属过滤：对金属文具、眼镜、项链、钥匙、皮带扣等常见金属日用品不误报，可以节省安检时间；

4、稳定性高，环境适应性强，具备较强的抗风和抗震能力。

（2）可选功能：

1、配置高清摄像机，对报警场景及人脸抓拍，照片存储；

2、预留外设接口，支持二次功能开发；

3、联网功能；

4、高亮 LED 工作报警灯条， 提示报警区域，双向显示。

（3）参数配置：

1、通过速度 ：< 2 秒；

2、探测效率：≥30 人/分钟；

3、通道尺寸：通道高度≥2000mm、通道宽度≥800mm。